Návod k používání

Plazmový generátor RPZ 14

Z – technology s.r.o.

Czech Republic

Severovýchodní II  1455/43 Praha 4  141 00  tel.: +420 775 348 568  fax: +420 241 400 394

www.zapper.cz                            www.zapper.sk                             www.ravozapper.com

www.zappertech.net              www.zappertechnology.hu             www.zapper-swiss.ch

Plazmový generátor RPZ 14 není určen pro léčení či jakékoliv ošetřování nemocí. Nenahrazuje lékařskou péči. Výrobce ani distributoři nejsou odpovědní za případné škody vzniklé nesprávným používáním generátoru RPZ 14.

Plazmový generátor RPZ 14 je určen pro laboratorní práci – ověřování působení frekvencí na živé mikroorganismy (parazity, bakterie, viry, plísně, priony, atd...)

Popis funkce generátoru RPZ 14:

RPZ 14 je vybaven intergrovaným generátorem ferekvencí od 1 hz do 900 kHz. V tomto rozmezí je tedy možné požadovanou frekvenci nastavit a zjišťovat její působení na obrovské množství mikroorganismů. Generátor RPZ 14 pracuje od frekvence 1 Hz – k plnému zapálení plynů uvnitř trubice a ke vzniku plazmového výboje dochází až od cca 5 Hz. Maximální frekvence, kterou dokáže RPZ bez zkreslení výstupního signálu přenášet je 900 kHz.  Máte tedy možnost pracovat ve velmi širokém pásmu – od 5 do 900 000 Hz.

Vygenerovaná frekvence z generátoru frekvencí je přes optočlan přenášena do silové části generátoru, který tuto frekvenci dále převádí do vysokého napětí, které zapaluje směs plynů uvnitř plazmové trubice. Zapálením plynu v trubici vzniká plazma, která bezkontaktně šíří tyto frekvence do cca 15 metrů od generátoru (dle nastavení spínače „output“). V této oblasi by tedy měl být zkoumaný vzorek uložen.

V generátoru je přednastaveno 85 programů, poskytnutých panem Brianem Mc Intruffem z USA: zdroj – www.electroherbalism.com

Ovládání a spuštění přístroje:

Připojte šňůru 230v k přístroji do zdířky na zadní straně přístroje.

Oba jističe na zadní části přístroje musí být v poloze zapnuto – páčky jističů směrem nahoru

Připojte přístroj do zásuvky 230V

Spusťte přístroj hlavním vypínačem „POWER“

Navolte předvolbu tlačítky „UP“ nebo „DOWN“

Zvolte požadovaný výkon výstupního signálu přepínačem „OUTPUT“

Spusťte požadovaný program tl. ENTER

Plazmové trubice se při provozu nedotýkejte!!!

Trubice se rozsvítí a začne okamžitě přenášet požadovanou frekvenci do okolí (5,10,15 m). Na displeji vidíte odpočítávání času do ukončení programu. Po tuto dobu dochází ke vzájemné rezonanci mikroorganismů zkoumaného vzorku a výstupní frekvence což dle výzkumů mnoha vědců vede k jejich destrukci během velmi krátké doby. Plazmový generátor RPZ 14 vám umožňuje tyto poznatky ověřovat prakticky. RPZ 14 byl vyvinut na základě poznatků Dr. Royala Raymonda Rifa, Nikoly Tesly,Dr. Huldy Regehr Clarkové a dalších, neméně významných vědců.

Popis přístroje :

USB – vstup pro řízení RPZ 14 pomocí PC – program dostupný od r. 2010

Service –pouze pro servisní účely                  POWER – hlavní vypínač

UP – nahoru                                                        OUTPUT – výkon trubice (vyzařování do okolí)

Down – dolu                                                        V – voltmetr (informativní)

Left – vlevo                                                          A – ampérmetr (informativní)

Right – vpravo

Enter – potvrzení

Nastavení vlastních frekvencí

Frekvence s uložením do paměti můžete nastavit pouze v celých Hz nebo v kHz. Přesné frekvence s přesností na tisíciny Hz nebo kHz můžete nastavit v manuálním režimu.

Nastavení vlastní frekvence do paměti přístroje:

- spusťte RPZ 14 hlavním vypínačem „POWER“

- stiskněte a podržte postupně po sobě tlačítka „LEFT“ „ENTER“ a „RIGHT“, tento úkon musí být proveden rychle a vyžaduje určitý cvik – je to proto, aby nepovolaná osoba do paměti přístroje nemohla zasáhnout.

- na displeji se objeví nápis „Zadejte kod 123“

- zmačkněte jednou tl. „UP“ a na displeji se objeví číslo 1

- zmačkněte tl. „RIGHT“ a kurzor se posune o jedno místo – zadejte číslo 2  zmačknutím tlačítka „UP“ 2x

- tlačítkem „RIGHT“ se opět posune kurzor o jedno místo a zde nastavte tlačítkem „UP“ číslo 3

- zmačkněte tlačítko „ENTER“ a jste v dolňkovém menu, kde můžete měnit různé funkce přístroje. Pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ najděte menu „Zmeny predvoleb“

- zmačkněte „ENTER“ a jste v menu změn předvoleb, kde můžete změnit stávající předvolby a nastavit nové.

- zmačkněte a podržte tl „UP“ a přístroj postupně dojde k nenastaveným předvolbám – „VOLNE MÍSTO“

- zmačkněte „ENTER“ a pod prvním písmenem se objeví kurzor. Nastavte tlačítky „UP“ nebo „DOWN“ svůj údaj.  Tlačítko „RIGHT“ posune kurzor o místo dál. Zde nastavte další údaj – postupně tímto způsobem nastavte název předvolby, který chcete uložit. Poté zmačkněte „ENTER“ a kurzor zmizí.

- tlačítkem „RIGHT“ se přesunete do nastavování frekvencí – „Rozsah frekvenci“

- zmačkněte „ENTER“  a pod prvním údajem se objeví kurzor. Tlačítky „UP“ a „DOWN“ nastavte požadovanou frekvenci. Pokud je požadovaná frekvence vyšší než druhý údaj na displeji (konečná frekvence při posunu), musíte nejprve nastavit tento údaj.

- tlačítko „RIGHT“ posune kurzor pod údaj „k“ v nápisu kHz. Zde můžete tlačítkem „UP“ zvolit, zda má být požadovaná frekvence v Hz nebo v kHz

- tlačítkem „RIGHT“ se posunete na údaj konečné frekvence, kterou si nastavíte stejným postupem.

- zmačkněte „ENTER“ a poté tlačítko „RIGHT“ které posune nastvení k údaji „Rychlost posunu“

- zmačkněte „ENTER“ a nastavte požadovaný posun frekvence (nejlepších výsledků dosáhnete s minimální rychlostí posunu)

- zmačkněte „ENTER“ a následně „RIGHT“ – dostanete se do „Doba zapperovani“ – zde po zmačknutí tlačítka „ENTER“ nastavte dobu chodu této předvolby. Po nastavení požadovaného času opět zmačkněte „ENTER“ .

- Zmačkněte a podržte „LEFT“ a dostanete se zpět na název předvolby.

- Zmačkněte a podržte „DOWN“ a počkejte až se zobrazí „Ukonceni zmen predvoleb“

- Zmačkněte „ENTER“ a zobrazí se nápis „Zmeny predvoleb“

- Zmačkněte „DOWN“ a zobrazí se „Ukonceni menu doplnkovych funkci“

- Zmačkněte „ENTER“ a tím je předvolba uložena.

Tímto způsobem po procvičení budete schopni nastavit požadovanou frekvenci během několika minut.

Nastavení vlastní přesné frekvence bez uložení do paměti přístroje:

Při jakémkoliv programu zmačkněte a podržte tlačítka „LEFT“ a „RIGHT“ a průběh frekvence se zastaví.  Pomocí tlačítek nastavte požadovanou frekvenci a zmačkněte „ENTER“ . Zvolená frekvence je okamžitě generována a vyzařována plazmovou trubicí.

Pokud chcete přesnou frekvenci v Hz, musíte zvolit program, který pracuje v Hz. Pokud v kHz, zvolte program, který je v kHz.

Váš přístroj je vybaven konektorem USB pro připojení PC. Přístroj je připraven pro řízení PC, příslušný program bude k dispozici v r. 2010 a umožní výrazné rozšíření funkcí RPZ 14

Plazmovou trubici nikdy neomývejte vodou nebo čistícími prostředky. K očistě použijte pouze navlhčený hadřík a to pouze pokud bude přístroj odpojen od síťě.

Pokud budete přístroj převážet z chladu do pokojové teploty, počkejte min 2 hodiny až dojde k vyrovnání teploty přístroje a okolní teploty.

Záruční lhůta pro elektronickou funkci generátoru : 24 měsíců ode dne prodeje.

Záruční lhůta pro trubici: 2000 hodin provozu (uvnitř obvodů je počítadlo provozu generátoru v hodinách)

Prohlášení o shodě:

Přístroj vyhovuje všem platným předpisům pro přístroje napájené z veřejné elektrické sítě 230V/50Hz, zejména: EN 61326-1:06, EN 61000-3-2-06,EN 61000-3-3-95+A1:01+A2:05

Testováno v Elektrotechnickém zkušebním ústavu Praha.

Výrobní číslo:...................................................

Datum prodeje:..............................................                   Razítko.................................................

Pokud dojde provozem přístroje k rušení jiných přístrojů, zejména 
přijímačů, je provozovatel povinen učinit taková opatření, aby rušení 
odstranil. Doporučuje se zejména: Zvětšit vzdálenost od přijímací antény, 
anténního svodu a přijímače, nebo natočit, popř.  přemístit přístroj a 
sondy do jiné polohy.